Pi Filter (π filter)

Hier boven zien wij een speciaal filter, het zogenaamde Pi-filter. Het dankt zijn naam omdat de schematische voorstelling erg lijkt op de Griekse letter π (Pi). De fabrikant die dit filter het eerst toepaste was de Rockwell Collins uit de Verenigde Staten. Daarom wordt dit filter ook wel Collinsfilter genoemd. Het is een laagdoorlaatfilter. De spoel laat de lage frequenties voor het grootste gedeelte door, maar de condensatoren voeren de hoge frequenties af naar massa.

Een andere functie die het Pi-filter heeft is het aanpassen van de impedantie van de uitgang op datgene dat daar op aangesloten wordt. Zo komen wij het Pi-filter vaak tegen in de eindtrap van een zender, tussen de transistor

de impedanties van de eindtrap en antenne-aansluiting aan. of buis en de antenne. Met de linker C stellen wij de impedantie af op de impedantie van de transistor, met de rechter C stellen wij de impedantie af op die van de antenne.

Het Pi-filter werkt als laagdoorlaatfilter en als impedantie-transformator. Het laagdoorlaatfilter voorkomt dat hogere frequenties, meestal de harmonische, ontoelaatbaar sterk worden uitgezonden, de transformator past

T-Filter

Naast het Pi-filter hebben wij ook het T-filter, in de vorm van de letter T.

Het LCL filter laat lage frequenties gewoon door, de hoge frequenties worden naar massa geleid door de condensator. Als de kring in resonantie is zal de spanning over de condensator en de uitgang hoog zijn. Het is een smalbandig filter en door C te variëren kunnen wij het filter afstemmen. We noemen dit ook wel een notch-filter

Het LCC filter is een aanpassingsnetwerk, met de condensatoren kunnen wij de uitgangs-impedantie afstemmen op de aangesloten kring, dit kan een vervolgtrapje zijn maar bijvoorbeeld ook een antenne.

Een CLC filter laat hoge frequenties goed door. Op de resonantiefrequentie is de de uitgangsspanning hoog.

Een RRR netwerkje is frequentie-onafhankelijk, het wordt meestal toegepast als verzwakker voor een breed frequentiegebied.

Hieronder zie je een schema van een hoogfrequent eindtrapje van ongeveer 25 Watt op 2 meter. Aan de linkerkant, de ingang, komen wij een filter tegen en aan de uitgang, rechts, komen wij ook een filter tegen. Links hebben wij een CCL filter en rechts een LCC filter. We zien dat de condensatoren afstembaar zijn (trimmers) zodat de filters afgestemd kunnen worden op de vorige en volgende trap of antenne.