De klasse van uitzending in AM met spraak is A3E

De AM-zender wordt gemoduleerd op de driver of op de eindtrap. In ons voorbeeld is de zender gemoduleerd op de driver. Voordeel hiervan is dat de laagfrequent-versterker minder vermogen hoeft te leveren dan wanneer je dit doet in de eindtrap. Hierbij krijgt de eindtrap (PA) al een amplitude gemoduleerd signaal te verwerken en zal daarom lineair moeten werken, bij voorkeur in klasse A, maar in klasse AB kan ook. We weten dat een vermogenstrap geschakeld in klasse A een lager rendement heeft dan klasse AB.

We kunnen echter wel met een klasse C eindtrap werken. Dit gaat als volgt:

De klasse C eindversterker wordt net als bij een FM zender aangestuurd met een signaal met constanten amplitude. Er ontstaat dan een carrier aan de uitgang van de eindtrap. Door de voedingsspanning op die eindtrap te variëren in laagfrequent ritme wordt de amplitude beïnvloed, gemoduleerd. Zoals gezegd kost dat wat meer laagfrequent vermogen dan wanneer we moduleren in de stuurtrap.